## Slide 1
烽傳 IgniRelay
去中心化災難通訊骨幹網路 — 系統整體架構
從中央到最基層里民的備援通訊生命線
LoRa × Wi-Fi HaLow × BLE × 433MHz RF — 四頻互補設計
Phase 0 — 概念驗證與 MVP | 2026 年 3 月

## Slide 2
問題：縣市以下通訊斷層
📊 現況數據
0403 花蓮強震: 172 座基地台受影響
震後第 4 天仍有 46 座無法修復
颱風後部分鄉鎮通訊孤島長達 16 天
數位部僅一輛網路行動車可用
🔍 核心斷層
政府防災通訊: 中央 ↔ 縣市 (衛星)
✅ 已有方案
縣市 ↔ 鄉鎮/消防/里長/避難所/民眾
❌ 完全空白 — 烽傳填補此段
🎯 系統目標
提供全台民眾與政府至少 14 天不中斷基礎通訊
通訊從縣市 EOC 延伸至 → 鄉鎮公所 → 消防分隊 → 派出所 → 里長 → 避難所 → 一般民眾手機
對齊台灣 EOC 六層行政指揮體系
不依賴外國通訊基礎設施運作 (離網自主)
零門檻接入: 民眾只需手機安裝 App

## Slide 3
頻段互補策略：讓不同頻段做最擅長的事
頻段 | 頻率 | 系統角色 | 關鍵規格
LoRa (LR2021) | 920 MHz | 控制面：SOS 直達、喚醒 HaLow、心跳 | 5-50km、-141.5 dBm、低功耗
Wi-Fi HaLow (MM8108) | 920-928 MHz | 資料面：視訊通話、圖片傳輸、指揮同步 | 4MHz ~21 Mbps、TWT 0.76mA
BLE 6.0 (nRF54H20) | 2.4 GHz | 民眾終端接入、手機 App、節點管理 | 100m、Channel Sounding 定位
433 MHz RF (Si4467) | 433 MHz | 被動接收住警器火警訊號 | 穿透鋼筋混凝土、零汰換
🔀 Transport 分流邏輯
SOS_RED → LoRa 優先 (佇列>10 升級 HaLow)
SOS_YELLOW / HAZARD → LoRa 優先
RESOURCE / INFO → HaLow 批次 (30s 累積)
下行廣播 → 小封包 LoRa / 大檔 LoRa+HaLow
民眾 ↔ 節點 → BLE only
視訊通話 → HaLow 專用
📡 HaLow 喚醒機制
TWT 待機: 平均 0.76 mA
LoRa 喚醒封包攜帶路由資訊:
→ GPS 座標 + 所需頻寬
→ 節點判斷是否為最佳中繼
TWT 窗口: 200ms ~ 5s
HaLow association: ~80ms

## Slide 4
四種硬體節點 — 統一 nRF54H20 主控
節點類型 | 通訊模組 | 部署位置 | 供電 | 估算成本
節點一 (道路中繼) | nRF54H20+LR2021+MM8108×2 | 道路沿線桿掛 (每 300-500m) | 10W太陽能+LFP 40Ah | NT$15,500-25,500
節點二 (政府機關) | 同節點一 (+Si4467選配) | 公所/消防/派出所/醫院 | 市電UPS+LFP 100Ah | NT$13,000-22,000
節點三 (室內擴展) | nRF54H20+nRF7002+Ethernet | 避難所/里長室 室內 | 市電UPS+LFP 20Ah | NT$6,000-10,000
節點四 (末端感知) | nRF54H20+Si4467 433MHz | 全台路燈/電線桿 | 市電UPS+LFP 5Ah | NT$2,500-4,000
🔋 14 天自持設計
全系統 LFP (磷酸鐵鋰) + Buck 降壓 >90%
節點一: 太陽能補充 560Wh/14天 → 餘量 >2.3×
節點二: 1,200Wh 可用 → 餘量 1.5×
節點三: 240Wh 可用 → 餘量 1.8×
節點四: 64Wh 可用 → 餘量 1.9×
🏗️ 部署策略
沿路網鋪設: 省道/縣道/產業道路
每 300-500m 一個節點 (HaLow 有效距離)
覆蓋沿線公所、警消、里與避難所
不需高山鐵塔施工
HaLow 雙模組: 上行 21Mbps / 下行 21Mbps

## Slide 5
六層指揮通訊與視訊頻寬規劃
通訊層 | 連線對象 | 頻寬需求 | 技術方案
縣市 EOC ↔ 鄉鎮公所 | 同時 1-2 路 720p 發言 | ~10-14 Mbps | MM8108×2 (各21 Mbps)
縣市 ↔ 368 鄉鎮公所 | 主動發言才上傳 720p | ~2-4 Mbps | MM8108×1 (4MHz)
鄉鎮 ↔ 里/避難所 | 單向視訊 + 雙向語音 | ~1-2 Mbps | HaLow MCS2-7
縣市 ↔ 警消 (網狀) | 雙向通訊 | ~4-8 Mbps | MM8108×2 網狀冗餘
分局/大隊 ↔ 基層 | 語音通話 + 圖片 | 0.3-1 Mbps | HaLow MCS0-2
里/避難所 ↔ 民眾 | 文字、SOS、物資媒合 | BLE 頻寬 | BLE Mesh + Bloom Filter
📹 動態視訊品質
發言中: 720p H.265 ~720 kbps
待機聆聽: 360p H.265 ~0.5 Mbps
純語音: 16-64 kbps (Opus 編碼)
頻寬需求: 32 Mbps → 實際 10-14 Mbps
⏱️ 延遲估算
HaLow 單跳: 5-15 ms
10km 多跳: ~100ms
50km 多跳: ~500ms (≈ GEO 衛星)
HaLert 論文實測: 15-54.8ms

## Slide 6
七大核心通訊演算法
⏰ HLC 混合邏輯時鐘
防斷電歸零、因果排序不錯亂
✅ Phase 0 已實作驗證
🔄 Bloom Filter 差異同步
5,000容量/1%FPR/5.85KB，僅傳差量
✅ Phase 0 已實作驗證
🤝 CRDT 離線同步
孤島各自修改，重逢時最終一致
✅ Phase 0 已實作驗證
🚨 Triage Queue 搶佔
SOS_RED 100% 頻寬搶佔
✅ Phase 0 已實作驗證
🗺️ Zone-Based Geo-Fencing
里→鄉鎮市區分層路由
✅ Phase 0 已實作驗證
🛡️ Quarantine Vote
加權投票去中心化隔離惡意節點
✅ Phase 0 已實作驗證
🔥 433 MHz RF 轉譯
住警器零汰換智慧升級
Phase 1 硬體整合

## Slide 7
政府管理介面功能規劃 (Dashboard)
📊 即時監控
全台節點健康度地圖
各節點電量/溫度/連線數
鄉鎮層級 SOS 統計摘要
LoRa 骨幹 RSSI 品質圖
HaLow 吞吐量即時監測
🚨 災情管理
SOS 事件列表 + 地圖標記
危險區域圖層 (Hazard overlay)
物資供需統計報表
火警 RF 觸發即時通報
Quarantine 惡意節點追蹤
👤 身份管理
信任等級審核 (L1-L3)
TW FidO 實名認證介面
Quarantine 投票覆核
黑名單管理
社群背書 (L2 驗證)
⚙️ 系統設定
節點 OTA 韌體更新
Bloom Filter 參數調整
Triage Queue 閾值設定
Zone 路由邊界編輯
加密金鑰輪換管理
📈 統計分析
歷史事件查詢 + 匯出
各里/鄉鎮通訊覆蓋率報告
物資媒合成功率分析
節點電量趨勢預測
災情演習報告生成
📡 通訊管理
HaLow 頻道分配管理
LoRa 骨幹路徑最佳化
視訊通話權限控制
頻寬配額管理
下行廣播發布

## Slide 8
全台部署規模估算
關鍵設施 (錨點) | 全台數量 | 資料來源
鄉鎮市區公所 | 368 處 | 內政部 114 年 12 月底
消防分隊 (含港務) | 628 隊 | 消防署 112 年統計
警察分駐所及派出所 | 1,491 所 | 警政署 2024 年 7 月
縣市 EOC/警察局/消防局 | 66 處 | 行政院防災體系 (22×3)
災害避難收容所 | 5,928 處 | 內政部 2025 年 6 月
重大醫院 | ~102 家 | 衛福部 2025 年評鑑
里長/村長辦公室 | 7,752 處 | 內政部 114 年 12 月底
錨點合計 | ~15,935 個 | 
📅 分階段建置
Phase 0 (現況)
BLE Mesh App MVP
成本: NT$0
Phase 1 (鄉鎮試點)
單一偏遠鄉鎮 ~35 錨點
約 NT 50-80 萬 (硬體)
Phase 2 (縣市試點)
單縣市 ~650 錨點
約 NT 800-1,300 萬 (硬體)
Phase 3 (全台願景)
22 縣市 ~8,000 關鍵設施
待實測後修正

## Slide 9
創新亮點：住警器零汰換智慧升級
🔥 433 MHz RF 住警器轉譯
Si4467 被動接收住警器 RF 訊號
支援: 宏力、TYY 等台灣主流品牌
編碼格式: EV1527 / PT2262
偵測 → 轉譯 → FIRE_ALARM_RF 事件
自動標記 SOS_RED + 基地台 GPS
💡 民眾效益
零成本: 不需汰換現有住警器
433 MHz 穿透鋼筋混凝土 > BLE
直通消防局的智慧物聯網升級
火勢蔓延前精確位置預警
速率限制防地震後集體誤觸發

## Slide 10
烽傳 IgniRelay
Phase 0 技術驗證完成，等待 Phase 1 硬體整合
▸ BLE Mesh / HLC / CRDT / Bloom Filter / Triage Queue / Geo-Fencing — 全數實作驗證完成
▸ HaLert 論文 (2025) 以同架構實測驗證可行性: 延遲 15-54.8ms、吞吐量 134-726 Kbps
▸ Phase 1 NT$50-80 萬即可取得台灣地形下三頻骨幹實測數據
▸ 對齊行政院強韌台灣計畫，填補縣市以下通訊真空
「烽火台是古代第一套 Mesh 網路。烽傳，就是把這個概念裝進每個人的口袋。」