## Slide 1
烽傳 IgniRelay
去中心化災難通訊 — App 功能與技術架構
「烽火台是古代第一套 Mesh 網路。烽傳，就是把這個概念裝進每個人的口袋。」
Phase 0 — 概念驗證與 MVP 開發中 | 2026 年 3 月
Flutter + Dart | BLE Mesh | Protobuf | Ed25519

## Slide 2
App 定位：災區最後一哩路的手機端入口
在 4G/5G、光纖、WiFi 全面癱瘓時，民眾手機透過 BLE Mesh 互聯，形成自組織救災網路
🎯 核心目標
離線通訊：完全不依賴行動網路
SOS 求救：一鍵廣播至周圍節點
物資媒合：去中心化供需配對
零門檻：安裝 App 即可接入
📱 技術棧
Framework: Flutter 3.x / Dart 3.2+
BLE: flutter_blue_plus + Nordic BLE (Android)
序列化: Protobuf 3 二進位編碼
加密: Ed25519 簽章驗證
地圖: flutter_map + MBTiles 離線向量圖
儲存: SQLite + SharedPreferences
📊 目前狀態 (v0.1.15)
APK 約 260 MB (含全台離線地圖)
跨廠牌 BLE 互通已驗證
Android: Nordic BLE Library
iOS: Core Bluetooth
已有完整 debug log 系統
Tier 分級：Tier 1 全速 (≥40%) → Tier 2 低頻中繼 (20-40%) → Tier 3 極限求生 (<20%) 遲滯設計防止頻繁切換：跌破 40% → Tier 2，需充至 ≥60% 才回 Tier 1

## Slide 3
BLE Mesh 通訊架構
📡 GATT Service 設計 (ble_manager.dart · 774 行)
主服務 UUID: a4d11949... (UUIDv5 ignirelay.com)
Event Char: 事件傳輸通道
Bloom Char: 同步握手通道
Handshake Char: 實體交接通道
MTU 協商: 手機→手機 517 bytes
手機→nRF54H20 ~247 bytes
連線逾時: 10 秒 | 冷卻時間: 60 秒
🔄 同步 Pipeline
1. 掃描 → 發現 IgniRelay Service UUID 的節點
2. 連線 → MTU 協商 → 服務發現
3. 讀取對端 Bloom Filter (事件 ID 列表)
4. 比對差集 → 僅傳對方缺少的事件
5. 推送 TriageQueue 中高優先事件
6. 從 DB 補充最近 24h 事件
7. 訂閱 Notify → 接收對端推送
🛡️ 平台感知路由
Android → Nordic BLE Library
(解決 MediaTek/Qualcomm 相容性)
透過 MethodChannel 呼叫 Kotlin
iOS → flutter_blue_plus
(Core Bluetooth 原生穩定)
🔍 去重機制
記憶體: Set<String> _seenEvents
Bloom Filter: 事件 ID 列表交換
DB: UNIQUE constraint 防重複
Bug 5 Fix: 取消標記防孤兒 sync
Bug 6 Fix: OPPO blind relay 模式
Bug 7 Fix: GATT Server Notify 反推
⚡ 掃描參數
掃描持續: 30 秒
掃描間隔: 5 秒
最大同時連線: 8
序列化連線 (一台連完再連下一台)
30 秒 timeout + 取消標記

## Slide 4
Protobuf 封包協議 (mesh_protocol.proto)
EventType | 值 | 說明 | 路由邊界
RESOURCE_REGISTER | 0 | 物資登記 | 里
REQUEST_BROADCAST | 1 | 需求廣播 (含 QoS) | 里
MATCH_INTENT | 2 | 意向匹配 | 里
PHYSICAL_HANDSHAKE | 3 | 物理核銷交割 | 端對端
HAZARD_MARKER | 4 | 動態危險圖層標記 | 鄉鎮市區
QUARANTINE_VOTE | 5 | 惡意節點檢舉投票 | 鄉鎮市區
MATCH_CANCEL | 6 | 釋放配對 | 里
FIRE_ALARM_RF | 7 | 433MHz 住警器火警 | 鄉鎮市區
📦 MeshEvent 結構 (54 行 proto)
event_id: UUID / SHA-256
sender_pub_key: Ed25519 32 bytes
identity_level: 信任等級 0-3
type + urgency: 事件類型 + 優先級
hlc_timestamp + hlc_counter: HLC
ttl: 剩餘跳數 (預設 10)
origin_lat/lng: 創建者座標 (不可改)
received_lat/lng: 每跳覆寫
payload: 序列化業務資料
signature: Ed25519 簽章 64 bytes
📋 Sub-Messages
ResourceData: 物資 ID/類型/數量/位置
RequestData: 需求類型/數量/緊急度
MatchIntentData: 媒合配對雙方公鑰
HazardData: 危險類型/嚴重度/半徑
MedicalSummary: 醫療卡摘要
FireAlarmRfData: RF 頻率/RSSI/座標

## Slide 5
CRDT 離線同步 + HLC 混合邏輯時鐘
⏰ HLC 混合邏輯時鐘 (hlc.dart · 89 行)
三元組: (wallclock, counter, nodeId)
nodeId = 公鑰前 8 bytes hex
now(): 取得當前 HLC 並推進計數器
merge(remote): 交會強制校時
→ 取 max(本地時間, 本地HLC, 遠端HLC)
→ 防止斷電重置導致時間戳倒退
compareTo(): timestamp → counter → nodeId
⚖️ 衝突解決器 (conflict_resolver.dart · 40 行)
Double-Spending 排解邏輯:
1. HLC timestamp 較小者勝 (先發先得)
2. HLC counter 較小者勝
3. Urgency 高者勝 (SOS_RED > YELLOW > RESOURCE)
4. Tiebreaker: PubKey 字典序
設計理念: Op-based CmRDT
→ 事件為 append-only 不可變日誌
→ 不需要 Automerge 等通用 CRDT 庫
🌐 Zone-Based Geo-Fencing 路由 (mesh_router.dart · 113 行)
路由策略: INFO/RESOURCE → 里邊界 | SOS_YELLOW/HAZARD → 鄉鎮市區 | SOS_RED 已驗證+identity≥1 → 無邊界限制
特殊豁免: Tier 0 硬體騾子、Android Foreground Data Mule 永遠轉發
Fallback: 離島/資料缺漏 → 距離衰減 (SOS_RED 5倍放寬、YELLOW 5倍、RESOURCE 2倍)
行政區查詢: VillageGeofence.isSameVillageZone() / isSameTownshipZone() + 300m 緩衝
Quarantine: 加權投票 (L0=0.2 / L1=0.5 / L2=0.8 / L3=1.0)，累計 > 3.0 黑名單

## Slide 6
App 已實作功能總覽
🔐 身份與加密
Ed25519 金鑰對自動生成
持久化儲存 (SharedPreferences)
Trust Ladder: L0 匿名 → L3 實名
Quarantine 投票權重依等級
Payload 簽章驗證
🗺️ 離線地圖
flutter_map + MBTiles 向量圖
內建全台 OpenMapTiles 離線地圖
長按標記危險區域 (HazardData)
POI 查詢功能 (poi_query.dart)
MBTiles 載入器 (mbtiles_loader.dart)
🩺 醫療卡
離線儲存: 姓名/年齡/血型
過敏原 + 反應描述
目前用藥列表
緊急聯絡人
器官捐贈意願
MedicalSummary 附於 SOS
📦 物資媒合
ResourceRegister: 登記物資
RequestBroadcast: 廣播需求
MatchIntent: 雙方意向配對
PhysicalHandshake: 4-PIN 交割
MatchCancel: PIN 失敗取消
📊 Debug 儀表板
掃描週期計數
節點發現/連線/同步統計
Bloom Filter 交換記錄
封包收發 byte 數
80 條即時 debug log
🔥 SOS + 火警
SOS_YELLOW / SOS_RED 廣播
Triage Queue 頻寬搶佔 (QoS)
FIRE_ALARM_RF 事件類型
Si4467 433MHz RF 轉譯
速率限制防訊號風暴

## Slide 7
程式碼架構 (lib/ 目錄)
目錄/檔案 | 行數 | 職責
main.dart | ~750 | App 入口、UI 整合、Provider 狀態管理
mesh/ble_manager.dart | 774 | BLE 掃描+連線+同步 (Central 角色)
mesh/event_manager.dart | ~700 | EventManager + TriageQueue 消費者
mesh/mesh_event_handler.dart | 356 | 接收解碼、去重、HLC merge、DB 寫入
mesh/event_serializer.dart | 275 | Protobuf 序列化/反序列化工具
mesh/mesh_router.dart | 113 | Zone-Based Geo-Fencing 路由決策
mesh/native_bridge.dart | ~300 | MethodChannel ↔ Android Nordic BLE
mesh/mesh_constants.dart | 53 | GATT UUID、BLE 連線參數常數
crdt/hlc.dart | 89 | HLC 混合邏輯時鐘
crdt/conflict_resolver.dart | 40 | Double-Spending 衝突解決
crypto/identity_manager.dart | 124 | Ed25519 金鑰管理 + Trust Ladder
crypto/signer.dart | ~50 | Payload 簽章工具
proto/mesh_protocol.pb.dart | ~1200 | Protobuf 自動生成
db/database_helper.dart | ~200 | SQLite 資料庫初始化
geo/village_geofence.dart | ~300 | 行政區邊界查詢

## Slide 8
後續改進方向 — 借鑑 hive-btle 設計
🥇 Power Profile 省電排程 (1~2 天)
現況: 掃 30s → 停 5s (duty ≈ 86%)
改進: 依情境動態切換 scan interval
Aggressive: 掃 30s/停 5s (SOS 模式)
LowPower: 掃 5s/停 25s (背景待機)
UltraLow: 掃 3s/停 120s (低電量)
預期: 電池從 ~3h → 12h+
🥈 Advertising Metadata (2~3 天)
現況: 只廣播 Service UUID
改進: 在 advertising data 中加入:
→ Tier level (1 byte)
→ 電量百分比 (1 byte)
→ 有無待傳 SOS (1 bit)
效果: 掃描階段即可篩選，減少無效連線
🥉 Mesh-wide 加密 (3~5 天)
ChaCha20-Poly1305 AEAD 加密
→ overhead 僅 30 bytes/封包
Per-peer E2EE (X25519 key exchange)
→ overhead 僅 46 bytes/封包
→ 適合未來私人聊天功能
兩層疊加 76 bytes，MTU 517 完全可行
Dart cryptography 套件原生支援
4️⃣ Leaf Node 被動模式 (1 天)
Tier 3 節點停止掃描
只保留 GATT Server 被動接收
由 Tier 1/2 主動連接並 Notify 推送
5️⃣ Coded PHY 長距離 (硬體端)
BLE 5.0 Coded PHY → 300m+ 範圍
nRF54H20 基地台原生支援
Flutter 端待 flutter_blue_plus 更新

## Slide 9
後續功能: 聊天室 — 基於現有架構擴充
💬 設計方案
聊天訊息 = append-only event log
→ 跟現有 Event_Logs 完全同構
→ 不需要 Automerge CRDT
新增 EventType: CHAT_MESSAGE = 8
新增 ChatMessageData sub-message:
message_id, channel_id, content,
sent_at (HLC), display_name
📐 封包估算
100 字中文 ≈ 300 bytes UTF-8
+ MeshEvent header ≈ 150 bytes
= 總計 ~450 bytes
✅ MTU 517 內，無需分片
✅ 走現有 Bloom Filter 同步
✅ HLC 天然支援聊天排序
✅ 無衝突 (append-only)
🔧 實作路徑
1. proto: 新增 CHAT_MESSAGE EventType + ChatMessageData sub-message
2. event_serializer.dart: 新增 buildChatEvent() 方法
3. mesh_event_handler.dart: 新增 handleChatEvent() 處理邏輯
4. UI: 新增聊天頁面 (channel list + message list + input)
5. DB: Event_Logs 表原封不動，聊天訊息作為一種 event type 存入
6. 如需私聊: 搭配 Per-peer E2EE (X25519 + ChaCha20) 加密
預計工程量: 3~5 天 (不含 E2EE)

## Slide 10
技術已驗證，等待硬體整合
模組 | 狀態 | 驗證方式
BLE Mesh 多節點通訊 | ✅ 完成 | 實機跨廠牌測試 + debug log
Bloom Filter 差異同步 | ✅ 完成 | 實機 log 分析
HLC + CRDT 離線同步 | ✅ 完成 | 單元測試 + 整合測試
Triage Queue QoS | ✅ 完成 | 模擬測試
地理圍欄路由 | ✅ 完成 | 程式邏輯驗證
物資媒合 + 4-PIN 交割 | ✅ 完成 | 功能測試
聊天室功能 | 📋 規劃中 | 基於現有架構擴充
加密傳輸層 | 📋 規劃中 | ChaCha20-Poly1305 + X25519
省電排程 | 📋 規劃中 | Power Profile 動態切換